## Slide 1: 计算机体系结构基础
习题课（1、6、8章）

## Slide 2: 作业的目的
加深理解：本课程知识
  让没上课的同学看书
  让没认真听的同学认真复习
  让认真学的同学能解决实际问题
提高能力：未来科研生活
  实践能力：比如用交叉编译器
  检索能力：自行查资料的能力
  分析能力：分析问题，提出假设。。

## Slide 3: 本课程作业题设置
作业题类型
  概念型：关键知识点复习
  解题型：分析和解决问题
  实践型：提高动手能力
配合授课，让学生感觉有难度、有收获
对作业的要求：
  不要抄袭
  认真完成作业，不要敷衍了事

## Slide 4: 第01章 第1题
Q：计算机系统可划分为哪几个层次，各层次之间的界面是什么？你认为这样划分的意义何在？
A：指出“界面”的沟通桥梁作用和在生态建设中的意义
内核/编译
办公软件
在线应用
应用程序
CPU
浏览器
数据库
视频媒体
JAVA虚拟机
操作系统
硬件系统
GPU
南北桥
图形系统
API（C、Java、JavaScript、QT……）
ISA（X86、ARM、MIPS、LoongArch……）
工艺模型（SPICE、标准单元库、高速PHY……）
65nm
28nm
40nm
……
内存
晶体管

## Slide 5: 第01章 第2题-Q
Q：在3台不同指令系统的计算机上运行同一程序P时，A机器需要执行1.0*109条指令，B机器需要执行2.0*109条指令，C机器需要执行3.0*109条指令，但三台机器的实际执行实现都是100秒。请分别计算出这3台机器的MIPS，并指出运行程序P时哪台机器的性能最高。

## Slide 6: 第01章 第2题-A
第一问
  本题MIPS：
    Million Instructions Per Second
  指令系统MIPS：
    Microprocessor without Interlocked Pipeline Stage
第二问
  见chapter01 p9

## Slide 7: 第01章 第3题
Q：假设某程序中可向量化的百分比为P，现在给处理器中增加向量部件以提升性能，向量部件的加速比为S。请问增加向量部件后的处理器运行该程序的性能提升幅度是多少？
A：
  假设程序执行时间为1，则可向量化时间为P，不可向量化时间为1-P
  向量部件加速比为S，则可向量化时间变为P/S，总时间为(1-P)+P/S
  性能提升幅度较为笼统，正确的理解都可以

## Slide 8: 第01章 第4题-Q
Q：处理器的功耗可简单分为静态功耗和动态功耗两部分，其中静态功耗的特性符合欧姆定律，动态功耗在其他条件相同的情况下与频率成正比。现对某处理器进行功耗测试，得到如下数据：关闭时钟，电压1.0V时，电流为100mA；时钟频率为1GHz，电压1.1V时，电流为2100mA。请计算在时钟频率为2GHz，电压1.1V时，此处理器的总功耗。

## Slide 9: 第01章 第4题-A
A：
  静态功耗符合欧姆定律，则处理器的等效电阻为1.0V/100mA=10Ω，故1.1V时静态电流为110mA。
  1GHz/1.1V时总电流为2100mA，所以此时的动态电流为2100mA-110mA=1990mA。
  动态功耗与频率成正比，所以2GHz/1.1V时动态电流为1990mA*2=3980mA，总电流为4090mA
  总功耗为4090mA*1.1V=4.499W

## Slide 10: 第01章 第5题
Q：分别在苹果手机、华为手机以及X86-Windows机器上测试浏览器Octane的分值，并简单评述。
A：略
  需要指出的是，该分值是软硬件协同的结果，例如：
  octane1.0，iphone7，iOS12（2018年）：
  UC浏览器：1927分 safari：25638分
  octane2.0，iphone12pro，iOS15（2021年）：
  UC浏览器：54694分 safari：56087分

## Slide 11: 第06章 第1题
Q：找一台电脑，打开机箱说明每条连线都是什么总线。
A：不设标准答案

## Slide 12: 第06章 第2题
Q：说明总线包含哪些层次。
A：
总线规范包括以下层次：
  机械层：接口的外形、尺寸、信号排列、连接线的长度等等
  电气层：信号描述、电源电压、电平标准、信号质量等等
  协议层：信号时序、握手规范、命令格式、出错处理等等
  架构层：硬件模型、软件框架等等

## Slide 13: 第06章 第3题
Q：假定一组AXI 3.0总线，ID宽度为8，数据宽度为64，地址宽度为32，请计算该组AXI总线的信号线数量。
A：总计297根（若不含低功耗总线总计294根）
通道 | 信号 | 总信号线个数
全局 | ACLK,ARESETn | 2
AW | AWID[7:0],AWADDR[31:0],AWLEN[3:0],AWSIZE[2:0],AWBURST[1:0],AWLOCK[1:0],AWCACHE[3:0],AWPROT[2:0],AWVALID,AWREADY | 60
W | WID[7:0],WDATA[63:0],WSTRB[7:0],WLAST,WVALID,WREADY | 83
B | BID[7:0],BRESP[1:0],BVALID,BREADY | 12
AR | ARID[7:0],ARADDR[31:0],ARLEN[3:0],ARSIZE[2:0],ARBURST[1:0],ARLOCK[1:0],ARCACHE[3:0],ARPROT[2:0],ARVALID,ARREADY | 60
R | RID[7:0],RDATA[63:0],RRESP[1:0],RLAST,RVALID,RREADY | 77
LP | CSYSREQ,CSYSACK,CACTIVE | 3

## Slide 14: 第06章 第4题
Q：阅读AMBA APB协议并设计一个APB接口的GPIO模块。
A：两个关键点：APB接口、GPIO模块

## Slide 15: 第06章 第4题-A
module GPIO(
input pclk,
input presetn,
input penable,
input psel,
input pwrite,
input [9:0] paddr,
input [31:0] pwdata,
output[31:0] prdata,
input [31:0] gpio_i,
output[31:0] gpio_o,
output[31:0] gpio_oe
);
reg [31:0] reg_gpio_i,reg_gpio_o,reg_gpio_oe;
reg [31:0] reg_gpio_i_t;
always@(posedge pclk)
if(~presetn) begin
reg_gpio_i <= 32’h0;
reg_gpio_i_t <= 32’h0;
end
else begin
reg_gpio_i_t <= gpio_i;
reg_gpio_i <= reg_gpio_i_t;
end
always@(posedge pclk)
if(~presetn) begin
reg_gpio_o <= 32’h0;
reg_gpio_oe<= 32’h0;
end
else if(penable & psel & pwrite)
case(paddr)
0: reg_gpio_o <= pwdata;
1: reg_gpio_oe<= pwdata;
endcase
assign prdata = paddr == 0 ? reg_gpio_o :
paddr == 1 ? reg_gpio_oe :
reg_gpio_i;
assign gpio_o = reg_gpio_o;
assign gpio_oe = reg_gpio_oe;
endmodule
//--------GPIO--------
assign GPIO00 = gpio_oe[0] ? gpio_o[0] : 1’bz;
assign gpio_i[0] = GPIO00;

## Slide 16: 第06章 第5题
Q：DRAM的寻址包含哪几部分？
A：地址译码
  物理地址SDRAM地址（片选/rank、bank、行、列）

## Slide 17: 第06章 第6题
Q：假设一个处理器支持两个DDR3通道，每个通道为64位宽，内存地址线为15，片选个数为4，计算该处理器实际支持的最大内存容量。
A：根据DDR3协议规定，bank选择最多3位，行地址最大15位，列地址最大11位。
总字节数为 2 * 8 * 4 * 2^3 * 2^15 * 2^11 = 32GB
    双通道 64位 片选 bank数 行地址数 列地址数

## Slide 18: 第08章 第1题-Q
Q：请将下列无符号数据在不同的进制表达间进行转换。
  二进制转换为十进制：1010112、0011012、010110102、00001110100001012
  十进制转换为二进制：4210、7910、81110、37410
  十六进制转换为十进制：8AE16、C18D16、B37916、10016
  十进制转换为十六进制：8178310、192210、34520810、575610

## Slide 19: 第08章 第1题-A
A：
  4310、1310、9010、371710
  1010102、10011112、11001010112、1011101102
  222210、4954910、4594510、25610
  13F7716、78216、5447816、167C16

## Slide 20: 第08章 第2题
Q：请给出32位二进制数分别视为无符号数、原码、补码时所表示的数的范围。
A：
  无符号数 ：[0,232-1]
  原码 ：[1-231,231-1]
  补码 ：[-231,231-1]

## Slide 21: 第08章 第3题
Q：请将下列十进制数表示为8位原码和8位补码，或者表明该数据会溢出：4510、-5910、-12810、11910、12710、12810、010、-110
A:
十进制数 | 8位原码 | 8位补码
4510 | 0010 1101 | 0010 1101
-5910 | 1011 1011 | 1100 0101
-12810 | 溢出 | 1000 0000
11910 | 0111 0111 | 0111 0111
12710 | 0111 1111 | 0111 1111
12810 | 溢出 | 溢出
010 | 0000 0000/1000 0000 | 0000 0000
-110 | 1000 0001 | 1111 1111

## Slide 22: 第08章 第4题
Q：请将下列数据分别视作原码和补码，从8位扩展为16位：001011002、110101002、100000012、000101112。
A：
原8位数 | 16位原码 | 16位补码
0010 1100 | 0000 0000 0010 1100 | 0000 0000 0010 1100
1101 0100 | 1000 0000 0101 0100 | 1111 1111 1101 0100
1000 0001 | 1000 0000 0000 0001 | 1111 1111 1000 0001
0001 0111 | 0000 0000 0001 0111 | 0000 0000 0001 0111

## Slide 23: 第08章 第5题-Q
Q：请将下列浮点数在不同进制间进行转换。
  十进制数转换为单精度数：0、116.25、-4.375
  十进制数转换为双精度数：-0、116.25、-2049.5
  单精度数转换为十进制数：0xff800000、0x7fe00000
  双精度数转换为十进制数：0x8008000000000000、0x7065020000000000

## Slide 24: 第08章 第5题-A
A：
  0x0、0x42E88000、0xC08C0000
  0x8000000000000000、0x405D100000000000、0xC0A0030000000000
  负无穷、非数
  -2-1023(非规格化数) 、2775+2773+2771+2764
  浮点数易出错的地方：
  阶码是移码
  非规格化数

## Slide 25: 第08章 第6题
Q：请写出下图所示晶体管级电路图的真值表，并给出对应的逻辑表达式。
A：
Y = ~C | ~A & ~B
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 26: 第08章 第7题
A:
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Y = ~ ((A | B) & C)
Q：请写出下图所示逻辑门电路的真值表。

## Slide 27: 第08章 第8题
Q：请用尽可能少的2输入NAND门搭建出一个具有2输入XOR功能的电路。
A：
  Y = ~A & B | A & ~B
  = ~(~(~A&B) & ~(A&~B))
  = ~(~(~(A&B)&B) & ~(A&~(A&B)))
其中
~A&B
= ~A&B | ~B&B
=(~A|~B)& B
=~(A&B)& B

## Slide 28: 第08章 第9题
Q：请用D触发器和常见组合逻辑门搭建出一个具有同步复位为0功能的触发器的电路。
A：
  同步：有时钟才有复位效果
  复位：R（0有效/1有效）
  为0 ：R有效时输入为0
R为0有效：Q <= R & D;
R为1有效：Q <= ~R & D;

## Slide 29: 第08章 第10题
Q：证明[X+Y]补=[X]补+[Y]补。
A：
  假设X、Y、X+Y都在n位补码表示范围内（无溢出）
  由补码定义[X]补 = (2n+X) mod 2n，则[Y]补 = (2n+Y) mod 2n ， [X+Y]补 = (2n+(X+Y)) mod 2n
  [X]补+[Y]补中的+为无符号n位二进制加
  故[X]补+[Y]补 = ((2n+X) mod 2n + (2n+Y) mod 2n) mod 2n
  = (2n+X+2n+Y) mod 2n
  = (2n+X+Y) mod 2n 由1
  = [X+Y]补

## Slide 30: 第08章 第11题
Q：证明[X-Y]补=[X]补+[-Y]补
A：
[X - Y]补 = [X + (-Y)]补
= [X]补+ [-Y]补 由题10
由题10，亦可知假设前提为X、-Y、X-Y在表示范围内

## Slide 31: 第08章 第12题-Q
Q：假设每个“非门”、“与非门”、“或非门”的扇入不超过4个且每个门的延迟为T，（只用这些门）请给出下列不同实现的32位加法器的延迟。
  行波进位加法器；
  4位一块、块内并行、块间串行加法器
  4位一块、块内并行、块间并行加法器

## Slide 32: 第08章 第12题-A
A：
  65T
  三个问题：
    p、g和其他逻辑需要几个T
    如何将4位一块的逻辑生成c4的逻辑改造为4输入，改造后延迟有多少
    块间串行的延迟如何计算
  块间并行逻辑如何搭，延迟如何计算

## Slide 33: 第08章 第12题-A
  问题1：pi、gi、p3&g2、p3&p2各需要多少个T
  gi=ai&bi=~(~ai|~bi)
  pi=ai|bi=~(~ai&~bi)
  p3&g2=(a3|b3)&(a2&b2)=~(~(a3|b3)|~(a2&b2))
  p3&p2=(a3|b3)&(a2|b2)=~(~(a3|b3)|~(a2|b2))

## Slide 34: 第08章 第12题-A
  问题2：如何改造4位一块，使其扇入不超过4
  c4=g3|p3&g2|p3&p2&g1|p3&p2&p1&g0|p3&p2&p1&p0&c0
  =(g3|p3&g2)|p3&p2&g1|p3&p2&p1&g0|(p3&p2)&p1&p0&c0
延迟不变

## Slide 35: 第08章 第12题-A
  问题3：块间串行的延迟计算？
  2 // 计算p、g、p3&g2、p3&p2
  +2*8 // 8块进位链
  +3 // 计算结果的全加器
  =21(T)

## Slide 36: 第08章 第12题-A
块内并行块间并行
  其4位一块满足4扇入要求（如课本图8.21）
  使用4位一块搭建32位逻辑需要三层，
2
4
6
6
8
8
10
12
12

## Slide 37: 第08章 第12题-A
  计算延迟：
  2 // p、g
  +2 // P0、G0
  +2 // PP0、GG0
  +2 // C16
  +2 // C20
  +2 // C23-21
  +3 // 全加器
  =15(T)

## Slide 38: 第08章 第13题
Q：作为设计者的你在什么情况下会使用行波进位加法器而非先行进位加法器？
A：
对速度要求低，对逻辑（面积）要求高
 | 优点 | 缺点
行波进位 | 逻辑简单 | 速度慢
先行进位 | 速度快 | 逻辑复杂

## Slide 39: 第08章 第14题-Q
Q：请利用图8.21所示的4位先行进位逻辑组建出块内并行且块间并行的64位先行进位加法器的进位逻辑，并证明其正确性。

## Slide 40: 第08章 第14题-A
A：
正确性：
说明进位连接的正确性

## Slide 41: 第08章 第15题
Q：请举例说明[X×Y]补≠[X]补×[Y]补。
A：四位补码 3× -4，结果为8位补码
  [X×Y]补 = 11110100
  [X]补 0011
  [Y]补× 1100
  0000
  0000
  0011
  0011
  00100100 = 36

## Slide 42: 第08章 第16题
Q：证明[X×2n]补=[X]补×2n
A：令X表示为m位补码
  证明1：从定义出发
  [X × 2n]补 = (2m+n+X ×2n) mod 2m+n
  = (2n ×(2m+X)) mod 2m+n
  = 2n × (2m+X) mod 2m
  = 2n × [X]补

## Slide 43: 第08章 第16题-A
  证明2：数学归纳法
  由10题
  [X×2n]补 = [X×2n-1 + X×2n-1]补
  = [X×2n-1]补 + [X×2n-1]补
  = 2× [X×2n-1]补 不溢出的无符号数
  = 2n × [X]补

## Slide 44: 第08章 第17题-Q
Q：假设每个“非门”、“与非门”、“或非门”的扇入不超过4个且每个门的延迟为T，（只用这些门）请给出下列不同实现将4个16位数相加的延迟：
  使用多个先行进位加法器；
  使用（华莱士）加法树及先行进位加法器。

## Slide 45: 第08章 第17题-A
A：
  使用多个先行进位加法器（4位一块）
  两层加法器逻辑： (a+b)+(c+d)
  16位先行进位加法的延迟：
  2 // p、g
  +2 // P、G
  +2 // C4
  +2 // C7-5
  +3 // 全加器
  = 11(T)
  两层逻辑的延迟为11*2=22(T)

## Slide 46: 第08章 第17题-A
  华莱士树+先行进位（11T）
  四个数的华莱士树结构为两级全加器，最长延迟为6T
  总延迟为 6+11=17(T)

## Slide 47: 第08章 第18题
Q：请系统描述采用两位Booth编码和华莱士树的补码乘法器是如何处理[-X]补和[-2X]补的部分积的。
A:
对于2位Booth编码的N位乘法，需要处理N/2个部分积
  包括0、[X]补、 [2X]补、 [-X]补、 [-2X]补
补码负数：取反加1
  对Booth编码：
  [-X]补按位取反， [-2X]补左移一位再按位取反
  剩余N/2个“加1”
  对华莱士树：
  Booth的“加1”接入华莱士树的进位输入 ：N/2-2个
  对最终加法器：
  Booth的“加1”接入最终加法器的进位 ：1个
  接入最终加法器的进位最低位 ：1个

## Slide 48: 第08章 第19题-Q
Q：用verilog语言设计一个32位输入宽度的定点补码乘法器，要求使用（两位）Booth算法和华莱士树。

## Slide 49: 第08章 第19题-A
A：16输入的华莱士树（14个进位输入）
16 > 11
11 > 8
8 > 6
6 > 4
4 > 3
3 > 2

## Slide 50
module booth(
input [2:0] y,
input [63:0] X,
output [63:0] P,
output c
);
wire s_,sp,s_2,sp2;
assign s_ = ( y[2] & y[1] & ~y[0]) | ( y[2] & ~y[1] & y[0]);
assign sp = (~y[2] & y[1] & ~y[0]) | (~y[2] & ~y[1] & y[0]);
assign s_2 = ( y[2] & ~y[1] & ~y[0]);
assign sp2 = (~y[2] & y[1] & y[0]);
assign c = s_ | s_2;
assign P[0] = s_ & ~X[0] | sp & X[0] | s_2;
generate
genvar i;
for(i=1;i<64;i=i+1)
begin: bs
assign P[i] = s_ & ~X[i] | sp & X[i] | s_2 & ~X[i-1] | sp2 & X[i-1];
end
endgenerate
endmodule // booth
module wallace(
input [15:0] n,
input [13:0] cin,
output [13:0] cout,
output c,
output s
);
wire [13:0] st;
fulladd i0 (.a( n[15]), .b( n[14]), .c( n[13]), .co(cout[ 0]), .s(st[ 0]));
fulladd i1 (.a( n[12]), .b( n[11]), .c( n[10]), .co(cout[ 1]), .s(st[ 1]));
fulladd i2 (.a( n[ 9]), .b( n[ 8]), .c( n[ 7]), .co(cout[ 2]), .s(st[ 2]));
fulladd i3 (.a( n[ 6]), .b( n[ 5]), .c( n[ 4]), .co(cout[ 3]), .s(st[ 3]));
fulladd i4 (.a( n[ 3]), .b( n[ 2]), .c( n[ 1]), .co(cout[ 4]), .s(st[ 4]));
fulladd i5 (.a( st[ 0]), .b( st[ 1]), .c( st[ 2]), .co(cout[ 5]), .s(st[ 5]));
fulladd i6 (.a( st[ 3]), .b( st[ 4]), .c( n[ 0]), .co(cout[ 6]), .s(st[ 6]));
fulladd i7 (.a( cin[ 0]), .b( cin[ 1]), .c( cin[ 2]), .co(cout[ 7]), .s(st[ 7]));
halfadd i8 (.a( cin[ 3]), .b( cin[ 4]), .co(cout[ 8]), .s(st[ 8]));
fulladd i9 (.a( st[ 5]), .b( st[ 6]), .c( st[ 7]), .co(cout[ 9]), .s(st[ 9]));
fulladd i10(.a( st[ 8]), .b( cin[ 5]), .c( cin[ 6]), .co(cout[10]), .s(st[10]));
fulladd i11(.a( st[ 9]), .b( st[10]), .c( cin[ 7]), .co(cout[11]), .s(st[11]));
fulladd i12(.a( cin[ 8]), .b( cin[ 9]), .c( cin[10]), .co(cout[12]), .s(st[12]));
fulladd i13(.a( st[11]), .b( st[12]), .c( cin[11]), .co(cout[13]), .s(st[13]));
fulladd i14(.a( st[13]), .b( cin[12]), .c( cin[13]), .co(c), .s(s));
endmodule // wallace

## Slide 51
module mul(
input [31:0] a,
input [31:0] b,
output [63:0] s
);
// input
wire [63:0] a_ = {{32{a[31]}},a};
// booth
wire [63:0] P[15:0];
wire [15:0] C;
booth bo0_inst(.Y({b[1:0],1'b0}),.X(a_),.P(P[0]),.c(C[0]));
generate
genvar i;
for(i=1;i<16;i=i+1)
begin: bo
booth inst(.Y(b[i*2+1:(i-1)*2+1]),.X(a_>>(2*i)),.P(P[i]),.c(C[i]));
end
endgenerate
// switch
wire [15:0] PP[63:0];
generate
genvar i,j;
for(j=0;j<64;j=j+1)
begin: sw1
for(i=0;i<16;i=i+1)
begin: sw2
assign PP[j][i] = P[i][j];
end
end
endgenerate
// wallace
wire [63:0] cout,sout;
wire [13:0] ct[63:0];
wallace wa0_inst(.n(PP[0]), .cin(C[13:0]), .cout(ct[0]), .c(cout[0]), .s(sout[0]));
generate
genvar i;
for(i=1;i<64;i=i+1)
begin: wa
wallace inst(.n(PP[i]), .cin(ct[i-1]), .cout(ct[i]), .c(cout[i]), .s(sout[i]));
end
endgenerate
// final add
assign s = sout + {cout[62:0],C[14]} + C[15];
endmodule

## Slide 52: 第08章 第20题
Q：单精度和双精度浮点数可以表示无理数π吗？为什么？
A：不能表示，计算机中的数总是有精度的限制，只能精确表示精度范围内的有限小数，不能精确表示无限小数。

## Slide 53: Q & A